昆山市电梯物联网  企业应用平台基本要求

（试行）

1.范围

本文件规定了电梯物联网企业应用平台要求、设备统计信息要求，设备基础信息、维护保养及检测信息与格式要求。

本文件适用于新建、改建和扩建电梯、自动扶梯和自动人行道基于物联网技术的企业应用平台。

本文件不适用于通过物联网技术控制电梯、自动扶梯和自动人行道的运行。

2.规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T  7024  电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T  7588.1 电梯制造与安装安全规范  第1部分：乘客电梯和载货电梯

GB 16899 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范

GB/T  22239—2019  信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T  38656—2020  特种设备物联网系统数据交换技术规范

GB/T  42616—2023  电梯物联网  监测终端技术规范

IETF RFC 5246传输层安全协议-1.2版[The Transport Layer     Security(TLS)Protocol Version1.2]

IETF  RFC 6749 开放授权协议-OAuth 2.0(Open Authorization  2.0)

3.术语和定义

GB/T 7024、GB/T 7588.1、GB 16899界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 设备  equipment

电梯、自动扶梯和自动人行道。

3.2 困人  people trapped

由于电梯故障或事件的原因导致乘客被困在轿厢内的现象。

3.3 电梯物联网企业应用平台 enterprise IoT application platform for equipment

由企业建立的基于物联网和信息化技术的应用平台，监测设备实时状态，用于快速处置设备的故障、事件及报警等，并有数据管理、统计分析及与电梯安全公共信息服务平台数据交互等功能。

3.4 故障 fault

可能影响或中断设备正常运行的状态。

3.5 事件 event

设计中预计的在设备运行过程中发生的状态变化。

3.6 报警 alarm

对轿厢内紧急报警装置的操作。

注：紧急报警装置可参考GB/T 7588.1。

3.7 监测终端 monitoring terminal

协议转换装置、外加的传感器、采集传输装置、图像采集装置、报警触发装置、轿厢内显示装置、语音装置等的统称。

注1:相关法规可能对公共领域图像采集及轿厢内显示装置的显示内容有要求。

注2:监测终端可集成在设备中。

[来源：GB/T 42616—2023,3.3]

3.8 设备代码 equipment code

特种设备使用登记证上标注的代表设备的唯一性代码。

4.缩略语

下列缩略语适用于本文件。

PDF:可携带文档格式(Portable Document Format)

RESTful Web API:含状态传输的网络服务应用编程接口(Representational State Transfer Web Application Programming Interface)

5.电梯物联网企业应用平台要求

5.1 平台界限

电梯物联网企业应用平台界限示意图如图1所示。

注：电梯安全公共信息服务平台参见《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》(国办发〔2018〕8号)

图 1  电梯物联网企业应用平台界限示意图

5.2 平台基本要求

5.2.1 平台的设计应统筹规划，充分考虑与电梯安全公共信息服务平台间数据资源共享及互联互通。

5.2.2 应有胜任的维护保养人员或维护组织进行系统的技术维护，维护工作至少包括：相关数据及时更新、整理和备份等。

5.2.3 平台发生故障时，不应影响平台的基础数据安全性及完整性。

5.2.4 平台应能适应数据存储的需求，具有较好的查询和检索能力，应对设备的故障、事件、报警信息及5.3.3 的处置信息永久存储。

5.2.5 平台应能提供表1、表2及GB/T42616—2023中表1、表2、表3及表4规定的信息(检修运行状态或紧急电动运行状态下故障、事件和报警信息除外)给电梯安全公共信息服务平台。

5.2.6 平台运营过程中产生的数据应明确权属责任及义务。

5.3 平台功能

5.3.1 平台应包括：

a) 设备基础信息管理，见表1;

b) 故障、事件、报警信息接收及处置；

c) 第6章中电梯物联网企业应用平台的设备统计信息；

d) GB/T 42616—2023 中表3的设备统计信息；

e) 检测信息，见表2;

f) 设备保险信息(如果有),见表2;

g) 维护保养信息(维护保养人员、维护保养日期、维护保养持续时间、维护保养结果等),见表2;

h) 图像系统(如果有),见5.6;

i) 通信调度系统(如果有),参见附录A。

5.3.2 平台应响应表2中服务类别所有内容，并应优先处置困人和报警信号。

5.3.3 如设备有故障，维护保养单位在结束服务后，应按照附录B中表 B.1 上报故障现象分类。

5.4 平台安全

5.4.1 平台应具有良好的应用安全保障机制，能对登录用户的身份进行认证，并记录用户的操作(如数据的录入、修改等)。

5.4.2 平台至少应满足 GB/T 22239—2019的第二级安全保护等级的要求。5.4.3 平台应对用户信息的处理采取监视和记录的技术措施，留存相关事件的网络日志不应少于 6 个月 。

5.5 平台数据管理

5.5.1 平台应能正确接收设备的故障、事件、报警信息、救援到场信息、完成救援信息、统计信息和实时运行状态信息，向电梯安全公共信息服务平台提供本文件规定的信息。

5.5.2 平台应能查询5.2.5规定的信息。

5.5.3 平台应能对设备基础信息(见表1)及维护保养及检测信息(见表2)进行维护。

5.5.4 平台应按 GB/T38656—2020 第6章要求与电梯安全公共信息服务平台进行数据交换，采用 RESTful Web API方式，接口设计可参考附录C。

5.5.5 平台应能在30min内监测到监测终端的离线状态。

5.5.6 平台应可接受电梯安全公共信息服务平台的访问，提供5.2.5规定的信息。

5.5.7 平台与电梯安全公共信息服务平台之间的数据传输和存储应有安全策略，如：对数据进行加密、对数据的远程读取有权限管理等。

5.5.8 平台可向电梯安全公共信息服务平台提供规定的图像，声音。

5.5.9 平台应向电梯安全公共信息服务平台提供规定的无纸化维保数据及报告（如有）。

5.6 图像系统(如果有)

5.6.1 图像系统主要包括图像采集、图像接入、视频编/解码、图像存储、图像管理和应用、图像显示等部分。

5.6.2 图像系统应提供如下基本功能。

a) 存储的图像应保证具有不小于640×480的图像分辨率，动态图像存储帧率不低于15 Hz; 存储的图片像素不小于640×480。

b) 电梯物联网企业应用平台存储的 GB/T 42616—2023中5.4.2.2b) 的图像信息应至少保留4年。应支持按图像的来源、记录时间、报警类别等多种方式对存储的图像数据进行检索。

c) 应对图像文件采取防篡改或确保文件完整性的相关保护措施。

6.电梯物联网企业应用平台的设备统计信息要求

6.1 总则

设备故障和非设备故障的现象分类见附录 B。

6.2 故障统计信息

预设时间段内，故障停梯率应按公式(1)计算，设备故障停梯率应按公式(2)计算，非设备故障停梯率应按公式(3)计算。

…………………………（1）

…………………………（2）

…………………………（3）

式中：

Pt —— 故障停梯率；

Pt1—— 设备故障停梯率；

Pt2—— 非设备故障停梯率；

Tg —— 故障停梯时间；

Tg1—— 设备故障停梯时间；

Tg2—— 非设备故障停梯时间；

Tf —— 预设时间段内设备应提供服务的时间。

6.3  困人统计信息

统计周期内，困人率应按公式(4)计算，设备故障困人率应按公式(5)计算，非设备故障困人率应按公式(6)计算：

…………………………(4)

…………………………(5)

…………………………(6)

式中：

Pk —— 困人率；

Pk1—— 设备故障困人率；

Pk2—— 非设备故障困人率；

Fk —— 困人次数；

Fk1—— 设备故障导致困人次数；

Fk2—— 非设备故障导致困人次数；

N  —— 设备运行次数。

6.4 停梯时间统计信息

停梯时间为统计周期内设备维护保养、设备故障、非设备故障等原因导致设备停止服务的时间,单位为小时(h)。

设备维护保养停梯时间为设备例行保养导致停止服务的时间。

设备故障停梯时间为设备故障(包括修复)导致设备停止服务的时间。

非设备故障停梯时间为非设备故障(包括修复)导致设备停止服务的时间。

6.5 救援时间统计信息

救援响应时间为平台接到困人事件或报警到救援人员抵达设备现场的时间，单位为分钟(min)。

救援时间为平台接到困人事件或报警到完成救援的时间，单位为分钟(min)。

7.设备基础信息、维护保养及检测信息与格式要求

7.1总体要求

设备基础信息、维护保养及检测信息可由电梯物联网企业应用平台配置或向电梯安全公共信息服务平台查询。

7.2设备基础信息与格式

设备基础信息与格式应符合表1的要求。

表 1 设备基础信息与格式

| 属性 | 定义 | 数据格式/单位/示例 |
| --- | --- | --- |
| 电梯整机编码(如果有) | 按照一定规则进行编码，承载电梯整机追溯信息的专用统一 代码 | 字符串 |
| 出厂编号 | 电梯产品合格证或产品质量证明文件上标示的出厂编号(同 义名称：产品编号) | 字符串 |
| 设备代码 | 特种设备使用登记证上标注的代表设备的唯一性代码 | 字符串 |
| 设备品种 | 设备按照其基本属性对应的分类所列代码进行编码a | 3110:曳引驱动乘客电梯 3310:自动扶梯 3420:消防员电梯 …… |
| 设备型号 | 由设备制造单位定义的产品型号 | _ |
| 制造单位名称 | 设备制造单位的名称 | _ |
| 进口代理商名称 | 进口设备在中国境内的代理机构(如果有)的名称 | _ |
| 出厂日期 | 设备产品合格证上标示的日期 | YYYY-MM-DD |
| 安装单位名称 | 设备安装单位的名称 | — |
| 安装监督检验日期 | 设备安装监督检验报告上的检验日期 | YYYY-MM-DD |
| 改造单位名称 | 设备改造单位的名称 | _ |
| 改造监督检验日期 | 设备改造监督检验报告上的检验日期 | YYYY-MM-DD |
| 重大修理单位名称 | 设备重大修理单位的名称 | _ |
| 重大修理监督检验日期 | 设备重大修理监督检验报告上的检验日期 | YYYY-MM-DD |
| 电 梯 | 层数 | 电梯物理层数 | _ |
|  | 站数 | 电梯停靠站数 |  |
|  | 门数 | 电梯层门数 | _ |
|  | 额定速度b | 电梯设计所规定的轿厢运行速度 | m/s |
|  | 电梯上行额定速度b | 电梯设计所规定的轿厢上行运行速度 | m/s |
|  | 电梯下行额定速度b | 电梯设计所规定的轿厢下行运行速度 | m/s |
|  | 额定载重量 | 电梯设计所规定的轿厢载重量 | kg |
|  | 显示楼层 | 电梯的物理楼层在轿厢内的显示楼层 | _ |
| 白 动 扶 梯 | 名义速度 | 由设备制造单位设计确定的，自动扶梯的梯级在空载情况下 的运行速度 | m/s |
|  | 提升高度 | 自动扶梯进出口两楼层板之间的垂直距离 | m |
|  | 倾斜角 | 梯级运行方向与水平面构成的最大角度 | (°) |
|  | 名义宽度 | 对于自动扶梯设定的一个理论上的宽度值。 一般指自动扶 梯梯级安装后横向测量的踏面长度 | m |
| 自动人行道 | 名义速度 | 由设备制造单位设计确定的，自动人行道的踏板或胶带在空 载情况下的运行速度 | m/s |
|  | 使用区段长度 | 指沿自动人行道梯路方向，从桁架首端至末端之间的折线 距离 | m |
|  | 倾斜角 | 踏板或胶带运行方向与水平面构成的最大角度 | (°) |
|  | 名义宽度 | 对于自动人行道设定的一个理论上的宽度值。一般指自动 人行道踏板安装后横向测量的踏面长度 | m |
| a 编码见《特种设备目录》。 b 电梯额定速度、电梯上行额定速度、电梯下行额定速度根据实际情况进行记录，3项内容应至少填写1项。 |

7.3 设备维护保养及检测信息与格式

设备维护保养及检测信息与格式应符合表2的要求。

表2 设备维护保养及检测信息与格式

| 属性 | 定义 | 数据格式/单位/示例 |
| --- | --- | --- |
| 电梯整机编码(如果有) | 按照一定规则进行编码，承载电梯整机追溯信息的 专用统一代码 | 字符串 |
| 出厂编号 | 电梯产品合格证或产品质量证明文件上标示的出 厂编号(同义名称：产品编号) | 字符串 |
| 设备代码 | 特种设备使用登记证上标注的代表设备的唯一性代码 | 字符串 |
| 使用单位名称 | 设备的日常使用管理单位的名称 | 字符串 |
| 设备使用地点 | 设备实际使用地点 | 某市某路某号某幢某单元 |
| 使用单位内部编号 | 由设备使用单位赋予设备的内部编号(同义名称： 单位内编号) | 字符串 |
| 维护保养单位名称 | 设备日常维护保养单位的名称 | 字符串 |
| 维护保养单位热线电话 | 维护保养单位在设备显著位置张贴的热线服务电话 | 字符串，多个电话用“；”间隔 |
| 设备保险信息(如果有) | 设备投保电梯责任保险的信息 | 字符串，保险公司名称××××； 保险单号：××××；保险失效日期：×××× |
| 属性 | 定义 | 数据格式/单位/示例 |
| 作业人员姓名 | 实施作业的人员姓名 | 字符串，多人时用“；”间隔 |
| 作业人员证书编号 | 实施作业的人员所取得的相应作业人员证书编号 | 字符串，多人时用“；”间隔 |
| 服务类别 | 作业人员到达现场所提供的服务类别 | 1:解救困人 2:报警处置 3:维护保养 4:修理 5:检测 6:其他 |
| 计划服务日期 | 维护保养单位按照合同约定或企业规程要求的服 务日期 | YYYY-MM-DD |
| 本次服务日期 | 作业人员本次服务实际到场的日期 | YYYY-MM-DD |
| 本次服务位置 | 作业人员本次服务实际到场坐标信息 | 纬度、经度 |
| 本次服务派工时间 | 作业人员接到服务指令的时间(至少当服务类别为 “1”“4”时) | YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
| 本次服务到达时间 | 作业人员本次服务实际到场的时间 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
| 本次服务结束时间 | 作业人员本次服务实际结束的时间 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
| 维护保养内容 | 当服务类别为“3”时，作业人员实施维护保养作业的内容，该内容可依据合同约定或者企业的维护保养规程 | 字符串，多项目用“；”间隔； 或采用数组 |
| 维保报告 | 当服务类别为“3”时，作业人员实施维护保养作业的内容所形成的报告 | PDF |
| 修理内容 | 当服务类别为“4”时，作业人员实施修理作业的内容 | 字符串，多项目用“；”间隔；或采用数组 |
| 检测报告 | 当服务类别为“5”时，维护保养单位实施自行检测形成的检测报告 | PDF |
| 故障现象 | 当服务类别为“1”“4”时，作业人员按照表B.1返回的故障现象代码 | 数字 |
| 使用单位意见 | 使用单位对本次服务的确认或评价 | 字符串 |

附  录  A

(资料性)

通信调度系统

A.1 概述

通信调度系统由电话调度系统、数字录音系统等组成。

A.2 电话调度系统基本功能

电话调度系统可提供如下基本功能：

a)当电梯发生报警和困人后，通过调度系统与轿厢内的乘客进行对讲和安抚；

b)电话调度界面:可在计算机屏幕上完成自动摘机应答、暂断、重拨、挂断、转接、电话会议、排队电话接入等调度功能；

c)一键多号：当紧急状态时,可通过一键,自动依次呼叫维护保养人员电话、维护保养管理人员电话、物业公司电话等；

d)电话转移：座席接听电话以后，可将来话转给第三方；

e)三方通话：指挥调度人员摘机接听来话以后，在保持通话的情况下将第三方加入到当前通话中；

f)统计信息：统计信息包括排队信息、座席组信息、话务信息；

g)电话记录追踪：电话从进入调度机、排队、振铃、摘机应答、到挂机都通过电话调度系统将各个阶段的时间记录下来。

A.3 数字录音系统

A.3.1 电话调度系统配置有数字录音设备，实现对有线电话、IP电话和无线电话的录音。

A.3.2 数字录音系统的组成主要包括：数字录音接口、数字录音管理软件等。

A.3.3 录音记录至少保留4年，并便于检索

附  录  B

(规范性)

故障现象分类

B.1 设备故障现象分类

设备故障现象分类应符合表 B.1 的要求。

表 B.1  故障现象分类

| 序号 | 设备 | 装置/系统 | 故障现象 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 门系统 | 异物卡阻导致开关门受阻，使电梯停止运行 | 非设备故障 (人为原因) |
|  |  |  | 人的鲁莽行为(扒门、踹门等),使电梯停止运行 | 非设备故障 (人为原因) |
|  |  |  | 阻挡关门时间过长，使电梯停止运行 | 非设备故障 (人为原因) |
|  |  |  | 轿门锁紧装置(机械或电气装置)故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 层门锁紧装置(机械或电气装置)故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 门机(门电动机、传动机构、驱动与控制系统等)故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 门刀与滚轮磕碰或间距超差 | 设备故障 |
|  |  |  | 门保护装置(如光幕、安全触板等)故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 门强迫关闭(长时间开门后的低速强迫关门)功能异常 | 设备故障 |
|  |  |  | 门导向系统(如门挂轮、门导靴等)故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 层门关闭保持装置(如重锤、弹簧等)故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的设备故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的非设备故障 | 非设备故障 |
| 2 |  | 曳引系统 | 平衡系数不在标准范围内 | 设备故障 |
|  |  |  | 曳引轮或轮槽(面)磨损严重、轴承异常 | 设备故障 |
|  |  |  | 悬挂钢丝绳或包覆绳(带)打滑或跳槽 | 设备故障 |
|  |  |  | 减速箱故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 制动器故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的设备故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的非设备故障 | 非设备故障 |
| 3 |  | 控制系统 | 停电 | 非设备故障 (外部原因) |
|  |  |  | 控制线路短路故障(如进水、鼠咬、受潮、绝缘不良等) | 非设备故障 (外部原因) |

| 序号 | 设备 | 装置/系统 | 故障现象 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电梯 | 控制系统 | 机器空间环境温度过高，电气控制系统自动保护 | 非设备故障 (外部原因) |
|  |  |  | 控制主板故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 电气元器件(如主开关、接触器、继电器、制动单元等)故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 平层感应器故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 极限开关、停止装置、检修运行控制装置等故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 电气连接不可靠 | 设备故障 |
|  |  |  | 编码器故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 驱动系统(变频器)故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 轿内指令和层站呼梯按钮故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的设备故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的非设备故障 | 非设备故障 |
| 4 |  | 安全保护 装置 | 限速器开关动作 | 设备故障 |
|  |  |  | 安全钳开关动作 | 设备故障 |
|  |  |  | 缓冲器开关动作 | 设备故障 |
|  |  |  | 张紧轮开关动作 | 设备故障 |
|  |  |  | 轿厢上行超速保护装置动作 | 设备故障 |
|  |  |  | 轿厢意外移动保护装置动作 | 设备故障 |
|  |  |  | 紧急报警、应急照明故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的设备故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的非设备故障 | 非设备故障 |
| 5 |  | 其他 | 其他的设备故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的非设备故障 | 非设备故障 |
| 6 | 自动 扶梯 及自 动人 行道 | 驱动主机 | 减速箱故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 制动系统故障(启动后制动系统未释放) | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的设备故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的非设备故障 | 非设备故障 |
| 7 |  | 控制系统 | 停电 | 非设备故障 (外部原因) |
|  |  |  | 控制线路短路、接地故障(如进水、鼠咬、受潮、绝缘不良等) | 非设备故障 (外部原因) |
|  |  |  | 机房(驱动站或转向站)环境温度过高，电气控制系统自动保护 | 非设备故障 (外部原因) |
|  |  |  | 控制主板故障 | 设备故障 |

| 7 | 自动 扶梯 及自 动人 行道 | 控制系统 | 电气元器件(如主开关、接触器、继电器、制动单元等)故障 | 设备故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 停止装置、检修控制装置等故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 电气连接不可靠 | 设备故障 |
|  |  |  | 驱动系统(变频器)故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的设备故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的非设备故障 | 非设备故障 |
| 8 |  | 安全保护 装置 | 梳齿板异物卡入导致停止运行 | 非设备故障 (人为原因) |
|  |  |  | 扶手带入口异物卡入导致停止运行 | 非设备故障 (人为原因) |
|  |  |  | 手动操作紧急停止开关触发 | 非设备故障 (人为原因) |
|  |  |  | 超速保护 | 设备故障 |
|  |  |  | 非操纵逆转保护 | 设备故障 |
|  |  |  | 附加制动器未动作 | 设备故障 |
|  |  |  | 梯级或踏板下陷 | 设备故障 |
|  |  |  | 梯级或踏板缺失 | 设备故障 |
|  |  |  | 扶手带速度偏离 | 设备故障 |
|  |  |  | 梯级链张紧开关动作 | 设备故障 |
|  |  |  | 检修盖板开关动作 | 非设备故障 (人为原因) |
|  |  |  | 制动器松闸故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的设备故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的非设备故障 | 非设备故障 |
| 9 |  | 其他 | 其他的设备故障 | 设备故障 |
|  |  |  | 其他的非设备故障 | 非设备故障 |

附 录 C

(资料性)

RESTful Web API

C.1 RESTful Web API 设计

电梯物联网企业应用平台与电梯安全公共信息服务平台之间数据交互的接口采用 RESTful(Rep-resentational State Transfer/表现层状态转化)风格的HTTPS API,具体实现见GB/T38656—2020的第6章。

C.2  安全性

RESTful Web API的范围权限采用符合IETF RFC 6749的OAuth2.0进行身份认证和授权，在使用 API 访问资源之前，先获得访问令牌(Access Token),此令牌表示客户端在一定时间(有效期)内可以访问一个或多个RESTful Web API。访问令牌的有效性可以随时被用户撤销，一旦访问令牌到期或者被撤销，客户端需要重新获取一个访问令牌。

如果访问令牌无效则会返回S401 Unauthorized状态码。

同时客户端与服务器之间的连接采用符合IETF RFC 5246的256位TLS加密技术，确保数据不会被第三方窃取。

C.3  资源表现

C.3.1   RESTful   Web   API 接口清单见表C.1。

表 C.1  RESTful Web API 接口清单

| 统一资源标识符(URI) | API接口提供方 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| https://IP:PORT/3000/QUERY/token?ap- pid=APPID | 电梯物联网企业应用平台和电梯安全公共信息服务平台 | 获取访问令牌 |
| https://IP:PORT/3000/QUERY/INFO | 电梯安全公共信息服务平台 | 查询电梯基础信息 |
| https://IP:PORT/3000/UPLOAD/FAULT | 电梯安全公共信息服务平台 | 主动推送电梯故障信息 |
| https://IP:PORT/3000/UPLOAD/EVENT | 电梯安全公共信息服务平台 | 主动推送电梯事件信息 |
| https://IP:PORT/3000/UPLOAD/ALARM | 电梯安全公共信息服务平台 | 主动推送电梯报警信息 |
| https://IP:PORT/3000/UPLOAD/mainte-nance_and_test | 电梯安全公共信息服务平台 | 主动推送电梯的维护保养及检 测信息 |
| https://IP:PORT/3000/QUERY/STATUS | 电梯物联网企业应用平台 | 查询电梯实时运行状态信息 |
| https://IP:PORT/3000/QUERY/STATIS- TIC | 电梯物联网企业应用平台 | 查询电梯统计信息 |
| https://IP:PORT/3000/QUERY/FAULT _DISPOSAL | 电梯物联网企业应用平台 | 查询电梯故障处置信息 |

C.3.2  平台访问令牌获取接口说明

https  请求方式：GET

请求消息：https://IP:PROT/…/token?appid=APPID

平台之间预先双向分配应用识别码(appid),通过应用识别码调用平台后台接口，获取访问令牌 (access_token),该令牌的有效时间为7200s, 过期后，平台需要重新调用接口获取，后续在提交数据的时候，该令牌用于身份的识别和传输权限的校验。

请求之后，返回下述 JSON 数据包：

{"access_token":"ACCESS_TOKEN","expires_in":7200}

access_token 为获取到的凭证，expires_in 为凭证有效时间，单位为秒(s) 。错误时返回相应的错误信息，例如：

{"code":1,"msg":"请求成功","remark":"反馈自定义消息"}

C.3.3  查询电梯基础信息接口说明

https 请求方式：POST

查询电梯基础信息的接口由电梯安全公共信息服务平台提供，电梯物联网企业应用平台通过调用该接口，获取指定电梯的基础信息。接口的消息格式和基础信息格式见表2和GB/T38656—2020的第6章。

C.3.4  主动推送电梯故障、事件、报警和维护保养及检测信息等接口说明

https 请求方式：POST

主动推送电梯故障、事件、报警和维护保养及检测信息的接口由电梯安全公共信息服务平台提供，电梯物联网企业应用平台通过调用该接口,主动上传指定电梯的故障、事件、报警和维护保养及检测信息。这些接口的消息格式见GB/T38656—2020的第6章。电梯维护保养及检测信息与格式见表 2,电梯故障、事件和报警信息格式见GB/T 42616—2023中的表4。

C.3.5 查询电梯实时运行状态信息接口说明

https 请求方式：POST

查询电梯实时运行状态信息的接口由电梯物联网企业应用平台提供，电梯安全公共信息服务平台通过调用该接口，查询指定电梯当前的实时状态信息。该接口的消息格式见GB/T38656—2020的第 6章。电梯实时状态信息格式见GB/T42616—2023中的表2。

C.3.6 查询电梯统计信息接口说明

https 请求方式：POST

查询电梯统计信息的接口由电梯物联网企业应用平台提供，电梯安全公共信息服务平台通过调用该接口，查询指定电梯的统计信息。该接口的消息格式见GB/T38656—2020的第6章。电梯统计信息格式见GB/T 42616—2023中的表3。

C.3.7 查询电梯故障处置信息接口说明

https 请求方式：POST

查询电梯故障处置信息的接口由电梯物联网企业应用平台提供，电梯安全公共信息服务平台通过调用该接口，查询指定电梯的故障处置信息。该接口的消息格式见GB/T38656—2020的第6章。电梯的故障处置信息格式见GB/T38656—2020中的表3。

昆山市电梯物联网  监测终端技术规范

（试行）

1.范围

本文件规定了电梯、自动扶梯和自动人行道物联网用监测终端技术要求，试验方法，检验规则，标志、标签和随行文件以及包装、运输和贮存。

本文件适用于电梯、自动扶梯和自动人行道基于物联网技术的监测终端。

本文件不适用于通过监测终端控制电梯、自动扶梯和自动人行道运行。

2.规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 4208—2017 外壳防护等级(IP代码)

GB4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB/T 5169.16—2017 电工电子产品着火危险试验  第16部分：试验火焰  50W水平与垂直火焰试验方法

GB/T 5226.1—2019机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 5465.2—2008电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

GB/T 7024电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T 7588.1—2020电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯

GB/T 9969工业产品使用说明书 总则

GB/T 10058—2009 电梯技术条件

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 15127—2008信息技术系统间远程通信和信息交换  双扭线多点互连

GB/T 15211—2013安全防范报警设备  环境适应性要求和试验方法

GB/T 16895.21低压电气装置第4-41部分：安全防护  电击防护

GB 16899—2011自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范

GB 17799.3 电磁兼容通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射

GB/T 20645 特殊环境条件 高原用低压电器技术要求

GB/T 24476 电梯物联网 企业应用平台基本要求

GB/T 24479—2023 火灾情况下的电梯特性

GB/T 24807 电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容  发射

GB/T 24808 电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容  抗扰度

GB/T 26465—2021 消防员电梯制造与安装安全规范

GB/T 28847.5—2021 建筑自动化和控制系统第5部分：数据通信协议

GB/T 38632 信息安全技术 智能音视频采集设备应用安全要求

3.术语和定义

GB/T7024、GB/T 7588.1—2020,GB16899—2011及 GB/T 24476界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1协议转换装置 protocol conversion device

将设备实时运行状态信息、统计信息、故障、事件和报警等信息采用规定的协议格式输出的装置。

## 3.2采集传输装置  acquisition and transmission device

与设备、协议转换装置或外加的传感器连接，采集、处理、存储和传输设备实时运行状态信息、统计 信息、故障、事件和报警等信息，接收电梯物联网企业应用平台发送的指令，使电梯物联网企业应用平台 与设备间通过网络实现交互的装置。

## 3.3监测终端  monitoring terminal

协议转换装置、外加的传感器、采集传输装置、图像采集装置、报警触发装置、轿厢内显示装置、语音 装置等的统称。

注1:相关法规可能对公共领域图像采集及轿厢内显示装置的显示内容有要求。

注2:监测终端可集成在设备中。

4.符号和缩略语

## 4.1符号

符号在相应的图表中解释。

## 4.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BACnet:建筑自动化与控制网络协议(Building Automation and Control   networking) CCC:中国强制认证(China Compulsory Certification)

H.263:用于视频会议的低码率影像编码(Video coding forlowbit-rate    communication)

H.264:高级视频编码(MPEG-4 AVC).是 MPEG-4 第10部分

H.265:高效率视频编码(High Efficiency Video Coding.简称 HEVC)

MPEG-4:运动图像专家组(Moving Picture Experts Group)

MTBF:平均无故障工作时间(Mean Time Between Failure)

OSI:开放式系统互联通信参考模型(Open System Interconnection   Reference Model)

RS-485:平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性标准(Recomended Standard No.485 defines the electrical characteristics of drivers and  receivers for use in balanced digital multipoint sys-tem),又名ANSI/TIA EIA-485

5.技术要求

## 5.1总则

## 5.1.1 监测终端界限示意图如图1所示

图 1 监测终端界限示意图

5.1.2 监测终端不应影响设备的安全运行。

5.1.3 安装监测终端后不应影响设备符合GB/T7588.1—2020中5.2.6或GB 16899—2011中5.8 .2 规定的避险空间及工作区域。

5.1.4 采集传输装置应符合国家对电信通信装置的相关规定，如通信模组取得进网许可证、CCC认证等。

5.1.5在5.2的使用条件下监测终端的MTBF应不小于8000h。

## 5.2 使用条件

5.2.1安装地点的海拔应不超过2000m。海拔超过2000m时，其低压电器的选用按GB/T 20645的要求进行修正。

5.2.2 环境温度应在-5℃~+55℃之间。

5.2.3 运行地点的月平均空气相对湿度值不大于90%,若可能在电气设备上产生凝露，应采取相应防护措施。

5.2.4 供电电压相对于额定电压的波动应在±7%的范围内。

## 5.3 配置要求

5.3.1 电源

5.3.1.1 监测终端应可实现开关机控制。

5.3.1.2 对于非设备制造单位提供的监测终端，其电源应不受设备主开关的控制。

5.3.1.3 监测终端的取电不应影响设备符合 GB/T7588.1—2020中5.10.7或 GB 16899—2011中5.8.3.2的要求。

5.3.2  接口

5.3.2.1 监测终端应设置无线或有线网络接口，并满足相对应的标准要求。

5.3.2.2 监测终端宜设置如下接口，并满足相对应的标准要求。

a) 符合GB/T15127—2008 规定的 RS-485 公共输出端口，输出表1、表2、表3、表4的信息，内容见附录 A, 输出协议应采用附录 B 中规定的BACnet数据通信协议。该端口不接受任何外部对设备的控制指令。

b) 音视频输入接口。

c) 存储单元接口。

5.3.3 状态显示

5.3.3.1 监测终端应具有状态显示，以便快速识别工作状态，如网络状态、电源状态等。所有状态显示 应用中文或代码清楚地标注出状态显示的含义：

a) 在壳体外表面标注：或b) 用户手册上用中文进行代码说明。

5.3.3.2 状态显示在其正前方1m处应清晰可见。

5.3.4 紧急电源

5.3.4.1监测终端应配备紧急电源，应能将设备断电前的状态进行存储和发送，同时应保证电梯的图像采集装置(如果有)工作至少1h。

5.3.4.2 应具有对紧急电源电压进行监测的功能，当电压低于规定的阈值时，应满足以下要求：a)通过指示灯提示：或b)上报提示信息至电梯物联网企业应用平台。

5.3.5 轿厢内显示装置

监测终端的轿厢内显示装置(如果有)至少达到如下要求：

a)轿厢内显示装置开启时轿厢运行的最大噪声值应符合GB/T 10058—2009中3.3.6的要求：

b)取得国家CCC 认证(如有要求);

c)对于加装的轿厢内显示装置，不应安装在轿门、轿厢地板及轿厢顶部：

d)轿壁上开孔应满足GB/T7588.1—2020  中5.4.9.3的要求且不可裸露，开口不应有锐边，开孔后的轿壁强度应满足GB/T7588.1—2020中5.4.3.2.2的要求；

e)安装强度应满足电梯在两个方向运行时所受到的所有冲击(包括安全装置动作)期间，轿厢内显示装置不应掉落；

f)电气配线应满足5.5.1.10的要求：

g)轿厢内显示装置边缘应无毛刺和锐边；

h)当设备播放听觉信号时(例如超载、语音报站、到站钟等),在距离轿厢内显示装置1m处，轿厢内显示装置播放的听觉信号应低于35 dB。

5.3.6 外加的传感器

5.3.6.1 监测终端采用的外加的传感器应标示所执行的标准。

5.3.6.2 当采用外加的传感器时，该传感器应与设备本身的电气线路无任何连接，不应影响设备原有的功能及运行安全。外加的传感器应满足设备使用场所的环境条件要求。

5.3.7 图像采集装置

5.3.7.1 如果具有图像采集装置，对于电梯轿厢内相关图像信息的现场采集应覆盖开关门、轿内登记指令、楼层显示信息及不少于80%轿厢地板面积区域；对于自动扶梯和自动人行道，图像信息的现场采集应覆盖出口和入口区域。

5.3.7.2 当采用智能音视频采集设备时，其安全性应符合GB/T 38632的要求。

5.3.7.3 图像采集装置应在轿厢内的显著位置设置视频监控区域标志，标明：“您已进入电子监控区域”

5.3.7.4 图像采集装置的功能应至少包括：

a)叠加图像标识信息，且标识信息至少包括“使用单位内部编号”“时间”；

b)网络传输；

c)本地存储；

d)应具备异形图像识别功能；

e)远程查看图像信息，且仅在报警(异形图像报警)和困人时可查看。

5.3.7.5 采集的图像宜采用MPEG-4、H.263、H.264、H.265 的格式。

## 5.4  功能要求

5.4.1 信息采集

5.4.1.1 总则

5.4.1.1.1 监测终端应能采集如下信息；

a)表1所列的终端识别码；

b)表2所列的设备实时运行状态信息；

c)表3所列的设备统计信息；

d)表4所列的设备故障、事件、报警信息。

注：设备的一个故障或事件可能导致多个代码被记录.代码见表4。

5.4.1.1.2  监测终端宜能采集图像信息。

5.4.1.1.3  5.4.1.1.1b) 、5.4.1.1.1c) 、5.4.1.1.1d)和5.4.1.1.2的信息应带有时间戳。监测终端的内部时钟应定期与电梯物联网企业应用平台的时钟进行同步，同步间隔应不大于24h。

5.4.1.2 终端识别码

监测终端应有终端识别码，此唯一识别码在监测终端出厂时由终端制造单位给出，格式应符合表1的要求。

表 1 终端识别码

| 属性标识符 | 属性数据类型* | 特征 | 数据范围/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 终端识别码 ldentification Number | CharacterString | R | 最多20个字符 | 终端制造单位定义的 终端唯一识别码 |
| 注：R表示属性必需，且服务可读。 |
| a 监测终端设置的RS-485公共输出接口输出的格式符合GB/T 28847.5—2021规定的BACnet协议的数据类型、特征。 |

5.4.1.3 设备实时运行状态信息与格式

设备实时运行状态信息与格式应符合表2的要求

表 2 设备实时运行状态信息与格式

| 属性标识符 | 属性数据类型a | 特征 | 数据范围单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据生成时间 Time_Stamps | BACnetDateTime | W | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 监测终端的当前时间 |
| 电梯 | 当前服务模式 Service_Mode | Unsigned | R | 0:停止服务 1:正常运行 2:检修或紧急电动运行 控制 3:火灾返回b 4:消防员服务b 5:紧急电源运行b 6:地震模式b 7:其他 | 电梯在检修或紧急电 动运行状态中，不宜输 出所有故障、事件和报警 |
|  | 轿厢运行状态 Car_Status | Unsigned | R | 0:停止 1:运行 | 轿期实际状态 |
|  | 轿厢运行方向 Car_Direction | Unsigned | R | 0:无方向 1:上行 2:下行 | 轿厢实际运行方向.非 轿厢内指示方向 |
|  | 开锁区域 Door_Zone | BOOLEAN | R | True:轿厢在开锁区域 False:轿厢在非开锁区域 | 轿厢是否在开锁区 域，仅电梯停止时有效 |
|  | 电梯当前楼层 Car_Position | Unsigned | R | — | 电梯物理楼层位置 |
|  | 关门到位 Door_Status | BOOLEAN | R | True:关门到位 False:无关门到位信号 | 关门：关门到位 开门：无关门到位信号 |
|  | 轿厢内是否有人 | BOOLEAN | R | True:有人 False:无人 | 判断是否困人 |
| 自动 扶梯 和自 动人 行道 | 当前服务模式 Scrvice_Mode | Unsigned | K | 0:停止服务 1:正常运行 2:检修控制 3:其他 | 进入检修状态后，不宜 输出所有故障、事件 |
|  | 运行状态 Operation_Status | Unsigned | R | 0:停止 1:运行 | 实际状态，停止指待机或停止运行 |
|  | 运行方向 Operation_Direction | Unsigned | R | 0:无方向 1:上行 2:下行 | 实际状态 |
| 注1:R表示属性必需，且服务可读。 注2:W表示属性必需，且服务可读写。 |
| a 监测终端设置的RS-485公共输出接口输出的格式符合(GB/T 28847.5—2021规定的BACnet协议的数据类型、特征。 b 可选的输出信号。 |

5.4.1.4 设备统计信息与格式

设备统计信息与格式应符合表3的要求。

表 3 设备统计信息与格式

| 属性标识符 | 属性数据类型a | 特征 | 数据范围/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计运行时间 Total_Running_Time | Unsigned32 | R | 小时 | 设备处于运行状态的时间，为设备累计值 |
| 电梯 | 轿门累计开门次数 Door_)pen_Counter | Unsigned32 | R | 次 | 轿门开门的次数，为累计值 |
|  | 累计运行次数 Present_Counter_Value | Unsigned32 | R | 次 | 电梯由停止状态变为运行状 态的次数，为累计值 |
|  | 累计运行里程（外加传感器：陀螺仪或者气压计） | Unsigned32 | R | 米 | 设备上线过后检测到电梯运行里程，为累计值 |
|  | 钢丝绳折弯次数 | Unsigned32 | R | 次 | 电梯运行方向改变造成的钢丝绳折弯次数，为累计值 |
| 注：R表示属性必需.且服务可读。 |
| a 监测终端设置的RS-485公共输出接口输出的格式符合GB/T 28847.5-2021规定的BACnet协议的数据类型、特征。 |

5.4.1.5 故障、事件和报警信息与格式

设备故障、事件和报警信息与格式应符合表4和附录 A 的要求。

表4 设备故障、事件和报警信息与格式

| 属性标识符 | 属性数据类型* | 特征 | 数据范围/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息代码b Message_Code | BACnetARRAY[N]of BACnetMessageCode | R | 00～99 | 可同时发送多个信息 代码 |
| 注：R表示属性必需，且服务可读。 |
| a 监测终端设置的RS-485公共输出接口输出的格式符合GB/T28847.5-2021规定的BACnet协议的数据类 型、特征。 b 信息代码见附录A。 |

5.4.2  信息存储

5.4.2.1 监测终端应能至少存储最近100条记录，每条记录包含5.4.1.1.1d) 规定的设备故障、事件和报 警信息，以及故障、事件和报警发生时5.4.1.1.1b) 规定的设备实时运行状态信息。

5.4.2.2 如监测终端配置了图像采集装置，该装置应能存储图像信息，且满足下列要求：

a)对于自动扶梯和自动人行道，本地存储应至少包含运行时的图像，本地存储时间应不少于15d;

b)对于电梯，本地存储应至少包含电梯发生报警或困人时的图像.该图像为发生报警或困人前 30s至解困完成后30s.本地存储时间应不少于15d;

c)存储的图像应不小于640×480 的图像分辨率，动态图像存储帧率不低于15 Hz;

d)应有对图像信息防篡改或确保信息完整性的相关保护措施。

5.4.3 信息传输

5.4.3.1如果设备发生故障、事件和报警，监测终端应在1s 内将5.4.1.1.la) 、5.4.1.1.1b),5.4.1.1.1d)的信息向电梯物联网企业应用平台发送。

5.4.3.2、5.4.1.3和5.4.1.4的信息应仅接受电梯物联网企业应用平台的查询，监测终端收到查询指令且 设备实时运行状态发生变化时，其信息的发送间隔不大于1s。

5.4.3.3 监测终端应能通过远程或本地实现配置参数修改，查看和提取监测终端存储的数据。

5.4.3.4 监测终端与电梯物联网企业应用平台之间的数据传输应有安全策略，对数据进行加密.对数据的远程读取应有权限管理。

5.4.3.5 监测终端宜将5.4.2.2b)的图像信息向电梯物联网企业应用平台发送。

5.4.4  签到功能

监测终端宜实现维保人员、检测人员、电梯安全管理员等相关人员的签到。

5.4.5 轿厢内显示装置的功能

5.4.5.1 轿厢内显示装置(如果有)应至少显示以下内容：

a)特种设备使用标志；

b)乘梯安全提示。

5.4.5.2 轿厢内显示装置(如果有)宜显示以下内容：

a)救援进度；

b)维护保养信息(如保养时间、保养人员等);

c)电梯健康状况；

d)救援安抚视频；

e)其他信息。

5.4.6  语音功能

在电梯困人时，若电梯未配备语音播报系统安抚轿厢内乘客，监测终端应设置语音对讲和/或语音播报功能，提示并安抚轿厢内乘客。

在识别到异形图像时，远程监测装置应设置语音对讲和/或语音播报功能，提示轿厢内乘客。

## 5.5 性能要求

5.5.1 安全性能

5.5.1.1 电源极性反接性能

输入直流电时，当电源极性反接，除熔断器外(允许更换烧坏的熔断器)其他电气元件应完好无 损，电源恢复后能正常工作。

5.5.1.2  电源输出短路保护功能

监测终端的电源模块应具有短路保护功能。当输出短路时，监测终端应能自动关闭电源输出。当短路故障解除后，输出电源应能自动恢复或者断电重启后恢复.不应有其他电气故障。

5.5.1.3  阻燃

当监测终端采用非金属外壳时.外壳的阻燃等级不应低于GB/T5169.16—2017  中的V-0级。

5.5.1.4  电击防护

防护措施应满足GB/T16895.21的要求。如果外壳上没有标记表明其包含可能引起触电危险的电气设备，监测终端的外壳上应设置具有GB/T5465.2—2008  中图形符号5036的警告标志，该警告标志应在外壳的门或盖上清晰可见。

残余电压的防护应满足GB/ T7588.1—2020中5.10.1.2.4的要求。附加保护应满足GB/T 7588.1—2020中5.10.1.2.3的要求。

5.5.1.5 外壳防护等级

监测终端的外壳防护等级不低于GB/T7588.1—2020中5.10.1.2.2的规定。

5.5.1.6 电源线要求

监测终端的保护导体应与设备的保护接地端连接牢固。

电源线应能承受19.6N的拉力作用60s不损伤和脱落。

5.5.1.7 绝缘电阻

绝缘电阻应满足GB/T7588.1—2020中5.10.1.3.1的表16的要求。

5.5.1.8 耐压

对于监测终端耐压试验(25V以下除外),导电部分对地之间施以电路最高电压的2倍，或1000V交流电压，历时60s.不应有击穿或闪络现象。

5.5.1.9 剩余电流

应不大于5mA(额定电压交流220V)。

5.5.1.10 电气配线

电气配线应满足GB/T7588.1—2020 中5.10.6及GB16899—2011中5.11.5的要求。

5.5.2  电磁兼容

5.5.2.1 监测终端抗扰度应满足GB/T 24808的要求。

5.5.2.2 对于采集传输装置，发射应满足GB17799.3的要求。

5.5.2.3 除采集传输装置外的监测终端，发射应满足GB/T24807的要求。

6.试验方法

6.1 试验环境条件及试验仪器

6.1.1 试验环境条件

除非有特殊规定，测量和试验应在5.2的条件下进行。

6.1.2 试验仪器

除非有特殊规定，仪器的准确度应满足下列要求：

a) 质量、距离、速度，为±1%;

b) 电压、电流、电阻、功率，为±5%;

c) 温度，为±5℃；

d) 相对湿度，为±1%;

e) 记录设备能检测到0.01s变化的信号。

## 6.2 安全性能试验

6.2.1 电源极性反接性能

人为反接监测终端的电源极性，查验监测终端的状态，应符合5.5.1.1的规定。

6.2.2 电源输出短路保护功能

人为短接监测终端内的电源输出，查验监测终端的状态，应符合5.5.1.2的规定。

6.2.3 阻燃

按照GB/T 5169.16—2017中垂直火焰试验方法进行阻燃试验，应符合5.5.1.3的规定。

6.2.4 电击防护

查验装置外壳的电击防护遮拦、措施、分割、警示危险的标牌等，应符合5.5.1.4的规定。

对于残余电压防护的试验，在切断试验装置电源后用电压测试仪记录带电部分的残余电压和放电 时间，应符合5.5.1.4的规定。

根据 GB/T7588.1—2020中5.10.1.2.3的要求进行附加保护试验，查验剩余电流动作保护装置配 置情况，应符合5.5.1.4的规定。

6.2.5 外壳防护等级

应按照GB/T4208—2017中第12章及第15章的要求进行外壳防护等级试验.应符合5.5.1.5的规定。

6.2.6 电源线要求

目测保护导体的连接，并在电源线施加19.6N 的拉力，保持60s，应符合5.5.1.6的规定。

6.2.7 绝缘电阻

按照GB/T5226.1—2019 中18.3的方法进行电阻试验，测量并记录绝缘电阻，应符合5.5.1.7 的规定。

6.2.8 耐压试验

按照GB/T5226.1—2019中18.4的方法进行耐压试验，测量并记录试验结果，应符合5.5.1.8 的规定。

6.2.9 剩余电流

按照GB4706.1—2005中13.2的方法进行剩余电流试验，测量并记录剩余电流，应符合5.5.1.9的规定。

6.2.10 电气配线

目测及检查技术资料，应符合5.5.1.10的规定。

## 6.3 电磁兼容试验

6.3.1 抗扰度试验

按照 GB/T24808的要求进行监测终端的抗扰度试验，试验结果应符合5.5.2.1的规定。

6.3.2 发射试验

按照GB17799.3的要求进行电信/网络端口的发射试验，应符合5.5.2.2的规定。按照GB/T 24807的要求进行其他端口的发射试验，应符合5.5.2.3的规定。

## 6.4 环境适应性试验

6.4.1 高温试验

按照GB/T15211—2013中第8章的方法，且条件试验的严酷等级为GB/T15211—2013中表1的环境类别Ⅲ进行高温试验，应工作正常。

6.4.2 低温试验

按照GB/T15211—2013中第10章的方法，且条件试验的严酷等级为GB/T  15211—2013中表3的环境类别Ⅱ进行低温试验，应工作正常。

6.4.3 恒定湿热试验

按照GB/T 15211—2013中第12章的方法。且条件试验的严酷等级为GB/T  15211—2013中表5进行恒定湿热试验，应工作正常。

6.4.4 交变湿热试验

按照GB/T 15211—2013中第15章的方法，且条件试验的严酷等级为GB/T  15211—2013中表8的环境类别Ⅲ、N进行交变湿热试验，应工作正常。

6.4.5 盐雾循环耐久性试验

当监测终端安装在沿海地区时，按照 GB/T 15211—2013中第18章的方法，且条件试验的严酷等级为 GB/T15211—2013中表12的环境类别IV进行盐雾循环耐久性试验，应工作正常。

6.4.6 正弦振动试验

当监测终端安装在振动部件上时，按照GB/T 15211—2013中第23章的方法，且条件试验的严酷等级为GB/T 15211—2013中表17的环境类别II、III、IV进行正弦振动试验，应工作正常。

6.4.7 模拟太阳辐射和温升试验

当监测终端安装在玻璃井道内且受阳光照射时，按照GB/T15211—2013中第25章的方法，且条件试验的严酷等级为GB/T 15211—2013中表19的环境类别IV 进行模拟太阳辐射和温升试验，应工作正常。

6.4.8 模拟太阳辐射和表面老化试验

当监测终端安装在玻璃井道内且受阳光照射时，按照GB/T15211—2013中第26章的方法，且条件试验的严酷等级为GB/T 15211—2013中表20的环境类别IV进行模拟太阳辐射和表面老化试验，应工作正常。

## 6.5 功能试验

利用监测终端制造单位提供的检查程序进行各项功能试验，应符合5.4的规定。

7.检验规则

型式检验和出厂检验项目应符合表5的要求。

表5 型式检验和出厂检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 型式检验 | 出厂检验 | 条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源极性反接性能 | 〇 | _ | 6.2.1 |
| 2 | 电源输出短路保护功能 | 〇 | _ | 6.2.2 |
| 3 | 阻燃 | 〇 | _ | 6.2.3 |
| 4 | 电击防护 | 〇 | _ | 6.2.4 |
| 5 | 外壳防护等级 | 〇 | _ | 6.2.5 |
| 6 | 电源线要求 | 〇 | _ | 6.2.6 |
| 7 | 绝缘电阻 | 〇 | 〇 | 6.2.7 |
| 8 | 耐压试验 | 〇 | 〇 | 6.2.8 |
| 9 | 剩余电流 | 〇 | _ | 6.2.9 |
| 10 | 电气配线 | 〇 | 〇 | 6.2.10 |
| 11 | 抗扰度试验 | 〇 | _ | 6.3.1 |
| 12 | 发射试验 | 〇 | _ | 6.3.2 |
| 13 | 高温试验 | 〇 | _ | 6.4.1 |
| 14 | 低温试验 | 〇 | _ | 6.4.2 |
| 15 | 恒定湿热试验 | 〇 | _ | 6.4.3 |
| 16 | 交变湿热试验 | 〇 | _ | 6.4.4 |
| 17 | 盐雾循环耐久性试验 | 〇 | _ | 6.4.5 |
| 18 | 正弦振动试验 | 〇 | _ | 6.4.6 |
| 19 | 模拟太阳辐射和温升试验 | 〇 | _ | 6.4.7 |
| 20 | 模拟太阳辐射和表而老化试验 | 〇 | _ | 6.4.8 |
| 21 | 功能试验 | 〇 | 〇 | 6.5 |
| 注:“〇”表示必检项目;“一”表示不检项目 |

## 8.标志、标签和随行文件

## 8.1标志或标签

在监测终端的明显位置，应至少设置永久性标志或标签标明下列内容：

a) 产品名称和型号；

b) 终端识别码；

c) 监测终端制造单位名称和地址；

d) 本文件编号。

## 8.2 随行文件

随行文件包括如下内容。

a) 产品说明书。监测终端应有中文产品说明书，至少包括硬件、软件的安装、使用、维护说明。产品说明书应符合GB/T9969的要求，且与产品的性能一致。

b) 装箱单。

c) 产品合格证。

## 9.包装、运输和贮存

## 9.1 包装和运输

9.1.1 监测终端的包装图示标志应符合GB/T 191及GB/T 13384的规定。在运输过程中，监测终端不应受到剧烈机械冲撞和曝晒雨淋。

9.1.2 紧急电源的运输应符合相关标准要求。

## 9.2  贮存

9.2.1 产品(不包含紧急电源)应贮存在温度为-25℃~+55℃的干燥、清洁及通风良好的场所内。

9.2.2 应避免受到阳光直射，距离热源(暖气设备等)不应小于2m。

9.2.3 避免与任何液体和有害物质接触，产品内不应掉入任何金属杂质。

9.2.4 不应受任何机械冲击或重压。

9.2.5 当存放时间超过6个月时，应检查零部件的完好情况。

9.2.6 紧急电源应符合相关标准的贮存要求

附  录  A

(规范性)

设备的故障、事件、报警信息及其代码

A.1    代码分配应符合表A.1 的要求。

表 A.1    代码分配

| 信号 | 电梯 | 自动扶梯和自动人行道 |
| --- | --- | --- |
|  | 表编号 | 已用a | 保留b | 可选c | 表编号 | 已用a | 保留b | 可选c |
| 故障 | 表A.2 | 00～12 | 13～24 | 25～39 | 表A.5 | 60～67 | 68～69 | 70～74 |
| 报警 | 表A.4 | 90 | 91～94 | 95～99 | — | — | — | — |
| 事件 | 表A.3 | 40～48 | 49～54 | 55～59 | 表A.6 | 75～79 | 80～84 | 85～89 |
| a 表A.2～表A.6中指定的代码。b 保留用于以后增加至本文件的代码。c 已用代码和保留代码以外的可供自由选用的代码。 |

A.2    电梯故障信息代码应符合表 A.2 的要求。

表 A.2  电梯故障信息代码

| 代码 | 故障 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 电梯无故障 | 电梯处于正常状态 |
| 01 | 电梯运行时安全回路断路 | 轿厢运行时安全回路中任何电气安全装置动作 |
| 02 | 关门故障 | 同样的故障只上报一次，直至关门到位后消除 |
| 03 | 开门故障 | 同样的故障只上报一次，直至开门到位后消除 |
| 04 | 轿厢在开锁区域外停止 | 轿厢意外停止在开锁区域以外的位置 |
| 05 | 轿厢意外移动 | 在开锁区域内且开门状态下.轿厢无指令离开层站的移动，不包含装卸操 作引起的移动 |
| 06 | 电动机运转时间限制器动作 | 动作时间见GB/T 7588.1—2020的5.9.2.7和5.9.3.10 |
| 07 | 楼层位置丢失 | 控制系统丢失电梯位置信息后执行校正运行 |
| 12 | 制动系统故障 | 分别监测制动器每组机械装置的正确提起(或释放)失效的故障或验证其 制动力失效的故障 |
| 08 | 其他阻止电梯再启动的故障 | 本表未述及的阻止电梯启动运行的故障 |

A.3   电梯事件信息代码应符合表A.3 的要求。

表 A.3  电梯事件信息代码

| 代码 | 事件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 40 | 电梯恢复正常运行模式 | 电梯由其他模式进入正常运行模式 |
| 41 | 主开关断电 | GB/T 7588.1—2020中5.10.5主开关断电(人工操作或电网断电) |
| 42 | 停止装置被触发 | 符合GB/T7588.1—2020中5.12.1.11的停止装置被触发后的电梯状态 |
| 43 | 进入检修或紧急电动运行模式 | 电梯进入GB/T 7588.1—2020中5.12.1.5.2.4的检修运行控制被触发后的运行模式或电梯进入(GB/T7588.1—2020中5.12.1.6的紧急电动运行控制被触发后的运行模式 |
| 44 | 进入火灾返回模式a | GB/T24479-2023中5.1.3 a)或b)规定的召回装置触发后电梯返回指定层的模式 |
| 45 | 进入消防员服务a | 符合GB/T26465—2021中5.7要求的消防员电梯开关被触发，并在消防员 控制下的运行模式 |
| 46 | 进入自动救援运行a | 供电中断后，电梯自动切换到自动救援运行并就近平层开门放人 |
| 47 | 进入地震运行模式a | 地震传感器被触发后的运行模式 |
| 48 | 困人 | 由于电梯故障或事件而导致乘客被困在轿厢内的现象 |
| 55 | 剧烈运动 | 由于电梯故障或事件而导致轿厢发生一定范围内的抖动 |
| 56 | 急停 | 由于电梯故障或事件而导致正在移动的轿厢一定时间内运行速度为0 |
| 57 | 超速 | 由于电梯故障或事件而导致轿厢运行速度超过额定速度 |
| 58 | 电动车、煤气罐入梯 | 发现电动车、煤气罐进入电梯 |
| 59 | 长时间开门 | 发现电梯轿门在一定时间内一直处于打开状态 |
| a 可选信号。 |

A.4    电梯报警信息代码应符合表 A.4 的要求。

表 A.4  电梯报警信息代码

| 代码 | 报警 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 90 | 报警触发装置动作 | 对于满足GB/T7588.1—2020中5.12.3.1的轿厢内报警触发装置启动的监测 |

A.5    自动扶梯和自动人行道故障信息代码应符合表 A.5 的要求。

表 A.5  自动扶梯和自动人行道故障信息代码

| 代码 | 故障 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 60 | 无故障 | 设备处于正常状态 |
| 61 | 安全回路断路 | 运行过程中安全回路中任何电气安全装置动作 |
| 62 | 超速 | GB 16899-2011中5.4.2.3.1规定的装置动作 |
| 63 | 非操纵逆转 | GB 16899—2011中5.4.2.3.2规定的装置动作 |
| 64 | 梯级或踏板的缺失 | GB 16899—2011中5.3.6规定的装置动作 |
| 66 | 扶手带速度偏离 | GB 16899—2011中5.6.1规定的速度偏离导致的保护动作 |
| 67 | 工作制动器故障 | GB 16899—2011中5.4.2.1.1.1规定的装置动作 |
| 65 | 其他阻止自动扶梯和自动人行 道再启动的故障 | 本表未述及的阻止自动扶梯和自动人行道启动运行的故障 |

A.6    自动扶梯和自动人行道事件信息代码应符合表 A.6 的要求。

表 A,6  自动挟梯和自动人行道事件信息代码

| 代码 | 事件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 75 | 启动和投入使用 | 见GB16899-2011中5.12.2.1 |
| 76 | 进入检修控制模式 | GB 16899-2011中512.2.5 定义的检修开关被触发后的运行模式 |
| 77 | 主开关断电 | GB 16899-2011中5.11.4 定义的主开关断电(人工操作或电网断电) |
| 78 | 手动操作紧急停止开关触发 | 见GB 16899-2011中5.12.2.2.3 |
| 79 | 检修盖板和楼层板开关动作 | 见GB 16899-2011中5.2.4 |

附  录  B

(规范性)

公共输出端口的 BACnet 数据通信协议

BACnet应用层

HACme1网络层

MS/TP(主从/令牌传递) EIA-485(RS-485)

B.1     通信分层体系结构

通信分层体系结构应符合图 B.1的要求

应用尽

网络层

数据链路层

物理层

图 B.1 通信分层体系结构

B.2 BACnet 协议扩展

在BACnet协议中，对象与应用服务是实现设备间数据通信和交互的两个基本要素。因此，扩展BACnet对象及其应用服务是扩展BACnet协议的基本方法。从扩展的形式来看BACnet协议的扩展 可分为两种情况：一种是专有扩展，允许通过一定的扩展以容纳各个设备制造单位的专有信息：另一种是标准扩展，即对 BACnet协议在某一方面进行扩展，所用到的资源(如对象类编号、服务类型编号等)是 BACnet的保留资源。这种扩展实质上是BACnet的一种升级行为，本文件的扩展形式属于此种类型。

B.3    电梯对象的属性和特征

电梯对象的属性和特征应符合表 B.1 的要求，在此省略了与其他 BACnet对象的共同属性，仅列出与电梯对象设备自身特点有关的功能属性。

表 B.1  电梯对象的属性和特征

| 属性标识符 | 属性数据类型 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| 终端识别码 ldentification_Number | CharacterString | R |
| 数据生成时间 Time_Stamps | BACnetDateTime | W |
| 当前服务模式 Service_Mode | Unsigned | R |
| 轿厢运行状态 Car_Status | Unsigned | R |
| 轿厢运行方向 Car_Dircction | Unsigned | R |
| 开锁区域 Door_Zone | BOOLEAN | R |
| 电梯当前楼层 Car_Position | Unsigned | R |
| 关门到位 Duor_Status | BOOLEAN | R |
| 累计运行时间 Total_Running_Time | Unsigned32 | R |
| 累计运行次数 Present_Counter_Value | Unsigned32 | R |
| 轿门累计开门次数 Door_Open_Counter | Unsigned32 | R |
| 信息代码 Message_Code | BACnctARRAY[N]of BACnetMessagcCode | R |
| 注1:R表示属性必需，且服务可读。 注2:W表示属性必需，且服务可读写。 |

B.4  自动扶梯和自动人行道对象的属性和特征

自动扶梯和自动人行道对象的属性和特征应符合表 B.2 的要求。

表 B.2  自动扶梯和自动人行道对象的属性和特征

| 属性标识符 | 属性数据类型 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| 终端识别码 ldentification_Numher | CharacterString | R |
| 数据生成时间 Time_Stamps | BACnetDateTime | W |
| 当前服务状态 Service_Mode | Unsigned | R |
| 运行状态 Operation_Status | Unsigned | R |
| 运行方向 Operation_Direction | Unsigned | R |
| 累计运行时间 Total_Running_Time | Unsigned32 | R |
| 信息代码 Message_Code | BACnetARRAY[N]of BACnetMessagcCode | R |
| 注1:R表示属性必需，且服务可读。 注2:W表示属性必需，且服务可读写。 |

B.5  BACnet 应用协议数据单元

BACnet用APDU的定义程序如下。

BACnetPropertyIdentifier ::=ENUMERATED{

Identification_Number		(513)，

Time_Stamps				(514)，

Service_Mode				(515)，

Car_Status				(516)，

Car_Direction				(517)，

Door_Zone					(518)，

Car_Position				(519)，

Door_Status				(520)，

Total_Running_Time			(521)，

Present_Counter_Value		(522)，

Door_Open_Counter			(523)，

Operation_Status			(524)，

Operation_Direction			(525)

}

//Lift

BACnetLiftIdentificationNumber：：=SEQUENCE{

Identification_Number [0] CharacterString

}

BACnetLiftTimeStamps ：：= SEQUENCE {

Time_Stamps [0] BACnetDateTime

}

BACnetLiftServiceMode ::=ENUMERATED{

停止服务		              (0),

正常运行		              (1),

检修或紧急电动运行控制	     (2),

火灾返回					(3)，

消防员服务					(4)，

应急电源运行				(5)，

地震模式					(6)，

其他		               	(7)

}

BACnetLiftCarStatus ：：=ENUMERATED{

停止                        (0),

运行                        (1)

}

BACnetLiftCarDirection ：：=ENUMERATED{

无方向                      (0),

上行                        (1),

下行                        (2)

}

BACnetLiftDoorZone ：：=SEQUENCE{

轿厢是否在开锁区域			[0] BOOLEAN

}

BACnetLiftCarPosition ：：=SEQUENCE{

Car_Position				[0] Unsigned

}

BACnetLiftDoorStatus ：：=SEQUENCE{

是否关门到位				[0] BOOLEAN,

}

BACnetLiftTotalRunningTime ：：=SEQUENCE{

Total_Running_Time			[0] Unsigned32

}

BACnetLiftPresentCounterValue ：：=SEQUENCE{

Present_Counter_Value		[0] Unsigned32

}

BACnetLiftPresentCounterValue ：：=SEQUENCE{

Door_Open_Counter			[0] Unsigned32

}

BACnetLiftMessageCode: : = SEQUENCE SIZE (1. . 100) OF LiftMessageCode

LiftMessageCode:: = ENUMERATED {

Code_0                           (0),

Code_1                           (1),

Code_2                           (2),

Code_...                         (...),

Code_99                          (99)

}

//escalator

BACnetEscalatorIdentificationNumber ：：=SEQUENCE{

Identification_Number [0] CharacterString

}

BACnetEscalatorTimeStamps ：：= SEQUENCE {

Time_Stamps [0] BACnetDateTime

}

BACnetEscalatorServiceMode ::=ENUMERATED{

停止服务		(0),

正常运行		(1),

检修控制		(2),

其他		(3)

}

BACnetEscalatorOperationStatus ::=ENUMERATED{

停止            (0),

运行            (1)

}

BACnetEscalatorOperationDirection ：：=ENUMERATED{

无方向			(0),

上行			(1),

下行			(2)

}

BACnetEscalatorTotalRunningTime ：：=SEQUENCE{

Total_Running_Time		[0] Unsigned32

}

BACnetEscalatorMessageCode: : = SEQUENCE SIZE (1. . 100) OF EscalatorMessageCode

EscalatorMessageCode:: = ENUMERATED {

Code_0			(0),

Code_1			(1),

Code_2			(2),

Code_...		(...),

Code_99			(99)

}

B.6  BACnet  互 操 作 基 本 块

BACnet 互操作基本块应符合表 B.3 的要求。

表 B.3   BACnet 互操作基本块

| 项目 | BACnet 服务 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 数据分享 Data Sharing | ReadProperty-B | DS-RP-B | 表 1中数据 |
|  | COV-B | DS-COV-B | 表2、表 A.2、表A,3、表 A.5、表A.6中数据 |
|  | ReadPropertyMultiple-B | DS-RPM-B | 表3中数据 |
| 报警及事件管理 Alarm and Event | Notification Internal-B | AEN-IB | 表A.4中数据 |

# Text boxes

BACnet的协议层次

对应的OSI层次